## Slide 1: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

## Slide 2
Γνωστικοί στόχοι: Στόχοι που σχετίζονται με τη μάθηση του περιεχομένου.
Γνωστικής ανάπτυξης: Στόχοι που σχετίζονται μεν με τη μάθηση περιεχομένου ή μεθοδολογίας με σκοπό όμως την ευρύτερη νοητική ανάπτυξη των μαθητών.
Συναισθηματικοί: Να αναπτυχθεί στο μαθητή θετική στάση προς τα μαθήματα των Φ.Ε.
Κοινωνικοί: Ο μαθητής κάνοντας πειράματα σε μικρές ομάδες μαθαίνει να συνεργάζεται με τους άλλους, να συζητά τις απόψεις του και να τις υποστηρίζει, να αποδέχεται τις απόψεις των άλλων
Ψυχοκινητικοί: Απόκτηση χειρωνακτικών δεξιοτήτων από τον μαθητή.
Οι παραπάνω στόχοι αλληλοπλέκονται, δεν μπορεί να απομονωθεί και να εξυπηρετηθεί ο κάθε ένας χωριστά. Η ταξινόμηση έχει μόνο το νόημα καταγραφής δυνατοτήτων και προτεραιοτήτων (Κουμαράς Π.)

## Slide 3
Πιο αναλυτικά, οι εργαστηριακές δραστηριότητες στις Φυσικές Επιστήμες έχουν σαν στόχο και σκοπό οι μαθητές:
Να αναπτύξουν και να διευρύνουν το ενδιαφέρον τους για τις Φ.Ε.
Να αναπτύξουν την περιέργεια τους γύρω από επιστημονικά θέματα.
Να καλλιεργήσουν επιστημονικό τρόπο προσέγγισης των φαινομένων και παράλληλα ερευνητικό και κριτικό πνεύμα.
Να συνδέουν την μάθηση στην τάξη με υπαρκτές και ρεαλιστικές καταστάσεις
Να συνδράμουν στην κατανόηση της θεωρίας και να εμβαθύνουν σε όσα διδάσκονται.
Να εξασκηθούν στην παρατήρηση και στη μέτρηση φυσικών μεγεθών.
Να αποκτήσουν οργανωμένο τρόπο καταγραφής και επεξεργασίας των παρατηρήσεων ή των μετρήσεων.
Να εξασκηθούν στην διατύπωση υποθέσεων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην ορθή διατύπωση τους.
Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και σεβασμού στην άποψη των άλλων.

## Slide 4
Να ενισχύσουν την αυτενέργεια, την υπευθυνότητα και την αυτοπεποίθηση τους.
Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού συσκευών και αντιδραστηρίων.
Να κατανοούν και να εκτελούν σωστά οδηγίες.
Να εξασκηθούν σε εργασία με τήρηση κανόνων ασφαλείας.
Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα για τεκμηριωμένη υποστήριξη των απόψεών τους.
Να κατανοούν την σημασία της ακρίβειας των πειραματικών μετρήσεων και να αποδέχονται – αξιοποιούν απροσδόκητα πειραματικά αποτελέσματα.
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα διαχείρισης των αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

## Slide 5: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πείραμα: Αναπαρακτέα φυσική κατάσταση με σκοπό τον έλεγχο μιας υπόθεσης.
Μέτρηση: Ο ποσοτικός προσδιορισμός της τιμής ενός φυσικού μεγέθους με την χρήση οργάνων (άμεση) ή σαν αποτέλεσμα υπολογισμών από άλλες μετρήσεις (έμμεση).
Σφάλμα μέτρησης ή αβεβαιότητα: Η διαφορά του αριθμητικού αποτελέσματος μιας μέτρησης από την ¨αληθή¨ τιμή του μετρούμενου μεγέθους.
Τυχαία σφάλματα (ή στατιστικά): Προέρχονται από μη μόνιμη αιτία και επηρεάζουν το αποτέλεσμα χωρίς κανονικότητα.
Παραδείγματα: 1.Σφάλματα κρίσης κατά την εκτίμηση της μικρότερης υποδιαίρεσης της κλίμακας ενός οργάνου 2. Σφάλματα μη ορθής θέσης παρατήρησης (σφάλμα παράλλαξης) 3. Σφάλματα που οφείλονται στην αστάθεια των εξωτερικών συνθηκών (Μεταβολές: θερμοκρασίας, πίεσης, υγρασίας, δυναμικού, κραδασμοί, κοσμικές ακτίνες, κα) 4.Ακούσια λάθη παρατήρησης και γραφής)

## Slide 6
Συστηματικά σφάλματα: Οφείλονται σε μόνιμες αιτίες και επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μέτρησης κατά τον ίδιο τρόπο.
Παραδείγματα: 1. Σφάλματα βαθμονόμησης οργάνων 2. Σφάλματα μη ορθής ρύθμισης οργάνων (σφάλμα μηδενός) 3.Η ικανότητα παρατήρησης.
Ακρίβεια μέτρησης: Οριοθετείται από την πιστότητα των οργάνων και την ικανότητα του πειραματιστή.
Σχετικό σφάλμα: σ Ε % = ( | Ε μ – Ε π | / Ε π ) ∙ 100 %

## Slide 7
Σημαντικά ψηφία: Τα ψηφία του αριθμητικού αποτελέσματος μιας μέτρησης για τα οποία είμαστε βέβαιοι (ότι είναι σωστά).
Στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία οι αριθμοί δεν παρουσιάζουν απόλυτη ακρίβεια, αφού εκφράζουν φυσικές ποσότητες που έχουν κατά κανόνα προκύψει από διαδικασίες μετρήσεων στις οποίες υπεισέρχονται σφάλματα.
Έτσι αναγράφοντας το αποτέλεσμα μίας μέτρησης δίνουμε ταυτόχρονα και την πληροφορία για τον βαθμό βεβαιότητας που έχουμε ως προς το αποτέλεσμα, δηλαδή για την ακρίβεια της μέτρησης. Η βεβαιότητα αυτή υποδηλώνεται από το πλήθος των ψηφίων που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την αριθμητική του τιμή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

## Slide 8
Παρατηρήσεις για τα σημαντικά ψηφία:
1. Τα αποτελέσματα μιας μέτρησης πρέπει να γράφονται με όσα σημαντικά ψηφία μπορούμε πράγματι να μετρήσουμε. Παράδειγμα: Μέτρηση α) με κανόνα βαθμολογημένο σε mm δίνει π.χ. 21 mm (2 σημαντικά ψηφία) και όχι 21,00mm β) με διαστημόμετρο 21,4 mm (3 σημαντικά ψηφία) και όχι 21,40mm γ)με παχύμετρο 21,43mm (4 σημαντικά ψηφία).
2. Ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων μένει ο ίδιος όποια μονάδα κι αν χρησιμοποιήσουμε για να εκφράσουμε το μέγεθος. Π.χ. μήκος 3,4 m γράφεται 0,0034 Km ή 3,4 Χ 102 cm ή 3,4 Χ 103 mm και όχι 340 cm ή 3400 mm αφού στην περίπτωση αυτή θα είχε 3 ή 4 σημαντικά ψηφία αντίστοιχα και όχι 2.
3. Τα μηδενικά στην αρχή ενός αριθμού προσδιορίζουν την θέση της υποδιαστολής και δεν είναι σημαντικά. Π.χ. 0,0023 (2 σημαντικά ψηφία), 0,01 (1 σημαντικό ψηφίο),

## Slide 9
4. Εάν δεν υπάρχει υποδιαστολή ως τελευταίο σημαντικό είναι το δεξιότερο μη μηδενικό δηλαδή σημαντικά είναι όλα τα ψηφία από το πρώτο αριστερά μέχρι το τελευταίο μη μηδενικό. Π.χ. 1 892 (4), 4023 (4), 400 (3), 15000 (2).
Όπως φαίνεται στο παράδειγμα στους ακέραιους αριθμούς τα μηδενικά μπορεί να είναι ή να μην είναι σημαντικά γι αυτό πρέπει να διευκρινίζονται, π.χ 400 (3 σημαντικά ψηφία) 15000 (2 σημαντικά ψηφία) γράφοντας τον αριθμό σε εκθετική μορφή οπότε τότε όλα τα ψηφία που εμφανίζονται πριν από την δύναμη του 10 θεωρούνται σημαντικά, Π.χ. 4 x 102 (1 σημαντικό ψηφίο) ή 1,00 x 106 δηλαδή ο αριθμός έχει μετρηθεί με ακρίβεια, που αντιστοιχεί σε (3 σημαντικά ψηφία).

## Slide 10
5. Διαδικασία ανεύρεσης σημαντικών ψηφίων:
Για την ανεύρεση του αριθμού (πλήθους) των σημαντικών ψηφίων σε ένα αριθμητικό αποτέλεσμα μετατρέπουμε τον αριθμό σε εκθετική μορφή:
x,n * 10m όπου: x = πρώτο μη μηδενικό ψηφίο, n = αριθμός δεκαδικών ψηφίων, m = εκθέτης
Π.χ. To μήκος της μέσης ακτίνας της Γης θεωρήθηκε ότι είναι 637.800.000 cm Πόσα σημαντικά ψηφία; Ποιό το πρώτο αβέβαιο; το 0, το 8;
Απ. Μετατροπή σε δύναμη του 10 : 6,378 * 108 cm (4 σημαντικά ψηφία) ή
6,378 * 103 Km (4 σημαντικά ψηφία).

## Slide 11
Στους κάθε είδους αριθμητικούς υπολογισμούς ανάμεσα σε αριθμούς που
συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος με έμμεσο τρόπο ο
αριθμός των ψηφίων που προκύπτει είναι συχνά μεγαλύτερος από τον αριθμό των
σημαντικών ψηφίων της άμεσης μέτρησης. Γι’ αυτό ο κανόνας που ισχύει είναι, ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχει περισσότερα ψηφία από τα ψηφία της τιμής του μεγέθους που υπεισέρχεται στον υπολογισμό και έχει την μικρότερη
ακρίβεια, δηλ. τα λιγότερα σημαντικά ψηφία (σε πράξεις πολλαπλασιασμού ή
διαίρεσης) και όχι μεγαλύτερης δεκαδικής θέσης (σε πράξεις πρόσθεσης ή
αφαίρεσης).

## Slide 12
6. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις στρογγυλοποιούνται σε τόσα σημαντικά ψηφία, όσα έχει ο παράγοντας με τα λιγότερα σημαντικά ψηφία Πχ. 4.258 x 2.6 = 11, Υπολογισμός εμβαδού:
7,6 cm X 18,7 cm = 14* 101 cm2 και όχι 142,12 cm2
7. Όταν προσθέτουμε ή αφαιρούμε μετρούμενες ποσότητες πρέπει να δίνουμε στο αποτέλεσμα τόσα δεκαδικά ψηφία όσα υπάρχουν στη μέτρηση με το μικρότερο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Πχ. Στον υπολογισμό 184,2 g + 2,324 g το αποτέλεσμα είναι 186,524 g. Επειδή όμως το μέγεθος 184,2 g έχει το μικρότερο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, η απάντηση που πρέπει να δοθεί στον παραπάνω υπολογισμό είναι 186,5 g.

## Slide 13
Στρογγυλοποιήσεις αριθμών
Οι στρογγυλοποιήσεις των αριθμών εφ' όσον πρέπει να διατηρηθεί συγκεκριμένος
αριθμός ψηφίων στην αριθμητική τιμή του αποτελέσματος γίνονται με τους ακόλουθους κανόνες:
α) Ψηφία μεγαλύτερα του 5 μετατρέπονται σε 1 και προστίθενται στο ψηφίο της
αμέσως επόμενης τάξης μεγέθους αυξάνοντας την αξία της κατά ένα. Πχ,
75.36 --> 75.4, 32.87 --> 32.9
β) Ψηφία μικρότερα του 5 παραλείπονται 45.32 --> 45.3, 95.44 --> 95.4
γ) Ψηφία ίσα με 5 αυξάνουν το ψηφίο της αμέσως επόμενης τάξης κατά ένα, εφ' όσον αυτό είναι περιττός αριθμός, σε άλλη περίπτωση αυτό μένει ως είχε:
27.55 --> 27.6, 52.5 --> 52

## Slide 14
Παρατήρηση: Στα ενδιάμεσα αποτελέσματα κρατούμε πάντοτε περισσότερα σημαντικά ψηφία (από αυτά που θεωρούμε λογικά με βάση την ακρίβεια των δεδομένων), αν είναι δυνατόν όλα τα ψηφία που δείχνει το κομπιουτεράκι μας.
Κάνουμε τις πράξεις που χρειάζονται χρησιμοποιώντας αυτά, έστω και αν μας φαίνονται παράλογα λόγω του πλήθους των σημαντικών ψηφίων.
Όταν καταλήξουμε στο τελικό αποτέλεσμα, τότε και μόνο τότε θα το στρογγυλέψουμε στον λογικό αριθμό σημαντικών ψηφίων, που αντανακλά την ακρίβεια της μεθόδου που χρησιμοποιούμε και των δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας
Παράδειγμα : 4,18 - 58,16 x (3,38 - 3,01)
= 4,18 – 58,16 x 0,37
= 4,18 – 21,5
= -17,32.
Επειδή ο αριθμός 0,37 έχει τα λιγότερα σημαντικά ψηφία, δύο, η σωστή απάντηση είναι -17.

## Slide 15
Αναφορές:
Παναγιώτης Κουμαράς, ¨ Μια πρόταση για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών¨ http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/contributions/480.pdf
Μουρούζης Π. ¨Εργαστηριακές Δραστηριότητες Φυσικής και νέες Τεχνολογίες¨ Κέρκυρα 2010.
http://physics.teiath.gr/physics_lab/ylika/software/sign_fig.pdf
Ε.Κ.Φ.Ε. ΘΗΡΑΣ
Τηλ. 22860 23858, 6973235703
Email: 3ekfekyk@sch.gr
Web: http://dide.kyk.sch.gr/3ekfekyk
Χριστόφορος Βαμβακούσης